## Slide 1
Cell Vision
单细胞识别模型 · 识别机制说明
基于深度学习的96孔板显微图像自动分析系统 区分活细胞与杂质碎片，支持多时间点追踪

## Slide 2
整体流程概览
从原始图像到细胞识别结果的完整 Pipeline
1
数据准备
审计硬件
构建索引
划分数据集
2
候选生成
多尺度峰值检测
孔壁感知分区
伪标签生成
3
V1弱监督
TinyUNet训练
教学标注
多细胞分类
4
V2核心模型
SeededInstanceUNet
TemporalEvidenceNet
实例分割
5
时间推断
掩膜合并
时间证据调整
孔级筛选
6
审核与迭代
Web审核UI
人工修正
模型再训练
核心设计理念：「弱监督 → 强监督」渐进式训练 · 「空间分割 + 时间证据」联合推理

## Slide 3
候选检测：高召回率峰值检测
dense_candidates.py — 确保不遗漏任何潜在细胞
算法步骤
1
① 多尺度响应图
fine(σ=1.2), background(σ=12), medium(σ=4) response = max(背景−细尺度, 0.7×|中−细|)
2
② 动态孔壁检测
径向梯度剖面分析 → 找到壁内缘位置 每张图独立计算, 适应拍摄偏移
3
③ 三分区峰值筛选
孔内(78%) + 壁缓冲(16%) + 壁救援(6%) 百分位阈值 + 8×8网格覆盖 + 绝对响应底线
4
④ 极坐标壁残差
沿孔壁环形展开 → 切向平滑减除背景 → 恢复壁重叠的细胞 (突破性创新)
5
⑤ 手动锚点注入
人工审核标注的细胞位置强制保留 CF分量去重 (cKDTree 距离门控)
三分区策略示意
■ 孔内区域 (78%) — 主细胞区
■ 壁缓冲区 (16%) — 贴壁细胞
■ 壁救援区 (6%) — 壁重叠细胞

## Slide 4
V2 核心模型：SeededInstanceUNet
种子条件化实例分割 — 解决相邻细胞分离难题
网络架构
输入层 (3通道 × 96×96)
▸ 通道1: 归一化原始图像 (2%-98%归一化)
▸ 通道2: 高斯种子热图 (种子处=1.0, 指数衰减)
▸ 通道3: 几何壁先验 (距壁距离的梯度)
编码器 (4级下采样)
▸ Enc1: 16 ch → Enc2: 32 ch → Enc3: 64 ch
▸ Enc4: 128 ch → Bottleneck: 256 ch
▸ 每级: Conv-BN-SiLU ×2 + MaxPool(k=2)
解码器 (4级上采样 + 跳连)
▸ ConvTranspose2d 逐步恢复到原尺寸
▸ Skip connection: 融合编码器对应层级特征
▸ Dec1: 16 ch → 最终输出层
输出层 (3通道 × 96×96)
▸ 通道1: 实例掩膜 — 当前选中物体的像素级分割
▸ 通道2: 孔壁掩膜 — 标记哪些像素属于孔壁
▸ 通道3: 物体存在概率 — 过滤假候选
"种子" 机制原理
候选坐标 → 高斯热图
每个潜在的细胞中心 (x,y) → 在它周围生成高斯热图 热图在中心=1.0, 向外指数衰减, 告诉模型"关注这里"
条件化分割
3通道输入让模型学会: "请分割离这个高斯热图中心最近的物体"
相邻细胞可分离
两个紧挨的细胞 → 两个独立种子 → 两次独立分割 不再需要语义分割级别的像素硬分类
壁先验辅助
第3通道告知模型孔壁在哪 → 避免把壁边缘当成细胞轮廓 同时独立预测壁掩膜, 用于后续的壁拒绝
关键创新：传统U-Net做语义分割 → 相邻细胞掩膜粘连 | SeededInstanceUNet → 种子条件化, 每次只分割一个细胞 → 天然实例级输出

## Slide 5
V2 时间证据网络：TemporalEvidenceNet
利用活细胞会移动/变化、碎片不动的生物学先验区分真假
核心原理
生物学前提
活细胞在培养过程中会移动、分裂、形态变化 碎片/杂质/死细胞位置和形态几乎不变 → 对比同一位置 T0/T1/T2 的变化即可区分
三帧联合编码
每个时间点的 [原始图像 + 分割掩膜] 独立编码 → 3个96维嵌入向量 → 与数值特征拼接
数值特征 (15~24维)
▸ T0→T1, T1→T2, T0→T2 的位移向量 (6维) ▸ 面积变化对数比 (2维) ▸ 多重性编码 + 形态学概率 + 壁重叠 (7~16维)
双输出头
▸ same_object logit: 三帧是否是同一个物体 ▸ static_similarity logit: 物体有多静态 (越高越像碎片)
概率调整决策流程
1
invalid prob ≥ 60%?
不调整 (非有效物体)
2
same_object < 阈值?
不调整 (非同一物体)
3
static_similarity < 阈值?
不调整 (物体有变化, 更像活细胞)
4
细胞置信度 ≥ 90%?
不调整 (已经很确定)
5
所有条件满足
计算 shift: 碎片概率 ↑ 细胞概率 ↓ (最多调整 0.30)
额外规则：静态壁伪影检测
三帧都存在 + same > 阈值 + static > 阈值 + 位移 < 5px + 面积比 < 2.2 + 壁重叠 > 90% → 标记为 "static_wall_artifact" → label = invalid

## Slide 6
人机协同审核与迭代闭环
Human-in-the-loop — 从模型预测到人工确认的完整回路
Web 审核系统 (localhost:8765)
📝 教学标注
人工标注细胞/碎片/无效 为教学分类器提供训练数据
🔍 自动审核
审核模型自动标注结果 批量修正错误分类
👥 双细胞教学
专门标注接触双细胞 训练 multiplicity 分类器
📊 集成审核
V2模型输出快速审核仪表板 一键确认/修正/跳过
🧪 孔级筛选
孔级生长决策审核 活跃/不活跃/模糊
迭代闭环
模型预测
审核修正
积累标注
触发训练
新模型
迭代 闭环
▸ SQLite 数据库持久化所有审核结果 ▸ 触发条件: 新增标注累积 > 96 或 手动触发 ▸ 增量微调: 加载已有权重, 在新标注上 fine-tune ▸ 外部验证: A12-22 板冻结, 仅评估, 不参与训练

## Slide 7
总结：Cell Vision 识别机制三大支柱
🔬
高召回候选检测
多尺度响应 + 动态壁检测 极坐标壁残差 + 三分区策略 确保不遗漏任何潜在细胞
🧠
种子条件化实例分割
高斯种子热图 + 壁先验 每个候选独立分割 天然解决相邻细胞粘连
⏱️
时间证据区分
T0/T1/T2 三帧联合学习 活细胞会移动/碎片不变 生物学先验驱动概率调整